第一部分——工程范围及界面

# 1．分包工程概况

1.1分包工程名称：罗湖万象城一期结构改造加固工程；

1.2分包工程地点：罗湖万象城位于深圳市罗湖区金融商业核心区域。地处深圳市东西贯通的两条主干道深南大道和滨河大道之间。地铁一号线大剧院站有地下通道直接相连，周边共有巴士线路 30 多条。

1.3分包工程概况：由于建筑功能调整造成原结构梁、柱、截面不满足及新开扶梯洞口切割预应力梁的情况，采用新增承载梁、加大截面加固、粘贴钢板等方法进行加固；由于建筑功能调整造成框架柱轴压比超限及配筋不满足的情况，采用增大截面并外包型钢进行加固。

1）原H&M施工区域一至五层楼板按图纸要求进行开洞、补板，洞口影响区域预应力筋处置，并按图纸要求做结构、钢结构梁及节点，增加结构柱并浇筑混凝土。

2）原REEL施工区（P2）负一至五层域按图纸要求进行开洞，拆除扶梯后补板。

3）原H&M区域及P2区域局部柱梁进行加大截面或粘钢加固。

4）拆除扶梯井、拆除的垂直电梯井等洞口封板。

# 2．总平面图及改造情况

2.1平面布置图

P2（B1层）                                      H&M（1层）

# 3．分包工程工作内容

本分包工程必须遵照设计图纸、规范以及相关规程的具体要求，并达到业主、监理单位、设计单位、总包方的满意。任何因分包方原因导致的后果性问题以及工期延误均由分包方承担。

界面划分见下表：

| 结构加固分包工作内容及界面划分 |  |
| --- | --- |
| 责任分包工作 | 总包界面 | 分判模式 | 备注 |
| 分项号 | 工作内容 | 具体要求 |  | 甲供材料/设备 | 分包界面包工包料（除甲供材/设备外） |  |
| （一） | 措施费 |  |
| 1 | 脚手架工程 |  |
| 1.1 | 脚手架搭拆 | 加固改造施工所需的移动脚手架、满堂脚手架等；其它临时脚手架；包含所有脚手架配套使用的架管、扣件、垫板、脚手板、安全网等全部配件 |  |  | √ |  |
| 1.2 | 脚手架拆除 | 按总包要求考虑拆除时间：加固作业完成后拆除 |  |  | √ |  |
| 1.3 | 脚手架维护及配合 | 脚手架日常维护 |  |  | √ |  |
| 2 | 安全文明施工及临时设施 |  |
| 2.1 | 工完场清 | 工程完工后，施工范围及施工关联区域需整体清理一次，但不免除分包平时过程中保持现场文明施工而需要的清理工作责任，分包亦不会因为政府部门或其他额外巡查（如总包方和建设方公司检查）所需之清洁及文明施工措施工作产生的费用而获得赔偿； |  |  | √ |  |
| 2.2 | 日常垃圾清理 | 每天随时安排人员对分包方自行负责施工区域的垃圾和施工产生的积水清理、清洁、排除，并按总包方要求及时将施工垃圾运至总包指定的现场垃圾堆放点，做到工完场清，满足深圳市安全文明施工要求，并不得影响商场运营。 |  |  | √ |  |
| 2.3 | 洞口安全防护 | 楼层内新增加的临边洞口、水平洞口的安全防护,防护形式和样式符合国家相关规范、条例等制度要求；在定型化防护栏杆未安装前，分包单位需提前增加临时防护栏杆，确保施工安全。 |  |  | √ |  |
| 2.4 | 安全防护用品 | 为工人提供所需之安全防护用品，安全帽的颜色和样式按项目安全管理实施细则要求配置，为场内所有施工作业人员配备符合总包方要求的反光衣、防护用品。 |  |  | √ |  |
| 2.5 | 安全防护及设施修复 | 1）装饰装修拆除队伍退场后，现场保留的临时安全防护设施的维护、拆除；2）新增的安全防护设施的维护、临时拆除及恢复 |  |  | √ |  |
| 2.6 | 降尘喷雾 | 施工期间所需降尘的人工洒水、裸物覆盖等费用； |  |  | 包括但不限于喷雾器等其他降尘设施劳务提供 |  |
| 2.7 | 消防设施 | 分包作业点、库房所需的灭火器、接火斗、防火布等防火设施，并按照总包要求进行摆放、维护、使用。 |  |  | √ |  |
| 2.8 | 分包自建设施 | 在场内的一切分包自建设施必须向总包方提出书面申请并得到总包方同意后方可实施，且必须按照优高雅CI要求统一外观形象； |  |  | √ |  |
| 2.9 | 材料堆放、保管 | 现场所有自有材料或接管总包方提供的材料，必须堆放整齐至指定地点及按照总包要求执行，并按总包方要求搭设材料堆放标识，对有防水防雨防晒要求的材料配备必要的防水防雨防晒设施，以保证材料的外观及性能不受影响。负责所收材料的保管工作，甲供材如有丢失、损坏，分包照价赔偿。分包方已考虑材料的卸车可能在晚上进行，分包将不会因此而获得赔偿 |  |  | √ |  |
| 2.10 | 配合CI布置 | 现场施工使用的一切警示标语标牌由分包单位自行采购配置，总包仅提供公区安全宣传指引措施，并由分包单位安排挂设 | 提供公共区CI构件 | 公共区CI构件 | √ |  |
| 2.11 | 照明灯具 | 施工所需的照明设施，由分包单位配置 | 提供公共区照明 | 公共区照明 | √ |  |
| 2.12 | 临时水电 | 施工所需的水管、电线电缆、电箱 | 提供临水接驳点，临电提供至二级电箱 | 二级及以上配电箱 | √ |  |
| 3 | 现场二次及多次搬运 | 分包已充分理解场内材料可能会有二次及多次搬运，不论何种原因发生的二次及多次搬运均不会再另外计取费用。 |  |  | √ |  |
| 4 | 赶工措施 | 为满足总包方工期要求采取必要的赶工措施。 |  |  | √ |  |
| 5 | 冬雨季、假日及夜间施工 | 分包方需采取必要措施保证雨季、假日施工，充分考虑主要施工在夜间施工。 |  |  | √ |  |
| 6 | 成品保护 | 分包方需对已完工程做必要的保护，自备成品保护所需的保护膜等相关材料。 |  |  | √ |  |
| 7 | 间断施工 | 根据本工程的特点，分包应充分考虑施工的阶段性和施工部位的局域性，考虑到施工的间断施工和多次进场，不论何时需要要及时完成总包下达的任务，但由此产生的多次组织费用不再另加增加。 |  |  | √ |  |
| 8 | 食宿、交通 | 本工程不提供办公室和工人宿舍，不安排食堂，分包单位自行安排，在施工报价已经包含，不论工程阶段施工或是间断施工均不再增加此费用。 |  |  | √ |  |
| 9 | 试验检验 | 分包负责自供材料的取样送检。分包提供的材料送检及费用由分包自行负责。分包自行送检材料取得的检测报告，应符合当地政府要求。因分包提供当地政府不承认的检测报告导致的总包损失，由分包承担。 |  |  | √ |  |
| 10 | 施工测量 | 在分项、分部施工过程中，为保证施工质量及安全，为完成此项工作所采取的一切必要测量、检测、观测等相关措施 |  |  | √ |  |
| 11 | 临时洞口开设及恢复 | 施工中所需的临时施工洞口的开设与恢复 |  |  | √ |  |
| 12 | 施工机械、工具 | 分包方施工所需的一切机械设备、工具等投入 |  |  | √ |  |
| （二） | 实体工程 |  |
| 13 | 施工准备 |  |
| 13.1 | 施工范围确定 | 配合总包、业主、物业准确确定施工范围，做好标记。 |  |  | √ |  |
| 13.2 | 做好周边协调工作 | 提前做好与周边紧邻商户的沟通工作，采取相应的预防措施，避免施工实施阶段产生纠纷 |  |  | √ |  |
| 13.3 | 提前查看施工运输路线 | 查看各种材料的进出场路线、进入工位线路、垃圾清运线路、人员进出线路、消防逃生线路 |  |  | √ |  |
| 13.4 | 确定施工顺序 | 根据不同施工部位、不同施工阶段、不同施工要求和方法确定施工顺序 |  |  | √ |  |
| 13.5 | 做好工人入场注册，做好入场教育 | 每个工人均做入场注册，编录个人信息，做好入场安全教育，技术交底，班前交底等施工须知等教育 | 项目专职人员管理 |  | √ |  |
| 14 | 加固工程 |
| 14.1 | 原材料供应 | 结构加固工程所涉及到的一切材料的供应、运输。品牌需符合总包方要求，提前报总包方确认。 |  |  | √ |  |
| 14.2 | 加固施工 | 结构加固施工所需的人材机投入 |  |  | √ |  |
| 14.3 | 支撑架、脚手架搭拆 | 施工中所需的脚手架、支撑架安拆 |  |  | √ |  |
| 14.4 | 养护 | 混凝土、灌浆料浇筑后，按照方案要求进行养护 |  |  | √ |  |
| 15 | 钢结构工程 |
| 15.1 | 钢结构深化设计 | 按照设计图纸进行深化设计，深化设计图纸需设计单位确认后方可用于下料、施工 |  |  | √ |  |
| 15.2 | 钢结构原材供应 | 钢结构工程所涉及到的一切材料的供应，材料品牌需满足总包方要求。 |  |  | √ |  |
| 15.3 | 钢结构加工 | 根据审核的深化图纸进行钢构件加工 |  |  | √ |  |
| 15.4 | 钢结构安装 | 钢结构运输、安装 |  |  | √ |  |
| 15.5 | 灌浆封堵 | 为钢结构所有开孔、凹槽等的灌浆，以及为钢结构为其他工程预留的空洞以总包认可之材料密封填缝 |  |  | √ |  |
| 15.6 | 措施投入 | 钢结构施工过程中所涉及的一切措施投入，包括不限于施工机械、支撑架、脚手架等 |  |  | √ |  |
| 16 | 钢筋混凝土工程 |
| 16.1 | 钢筋工程 | 图纸中所涉及的钢筋混凝土工程中的钢筋原材供应、加工、安装、植筋等，以及所涉及的相关措施费用 |  |  | √ |  |
| 16.2 | 模板工程 | 为完成混凝土浇筑所涉及的模板、支撑架的供应、安装、拆除等 |  |  | √ |  |
| 16.1 | 混凝土供应 | 包括加固工程、型钢混凝土工程等所涉及的混凝土的供应。混凝土供应商需符合当地相关要求，在确定前需报总包方认可 |  |  | √ |  |
| 16.2 | 混凝土浇筑 | 包含混凝土的运输、浇筑、振捣、收面、养护、作业面的清理、混凝土缺陷的处理剂修复 |  |  | √ |  |
| 16.3 | 试块制作 | 按照规范要求留置混凝土试块，并送往总包方指定的实验室 |  |  | √ |  |
| 17 | 预应力工程 |
| 17.1 | 预应力工程 | 工程中所涉及的预应力梁的局部凿除、预应力筋张拉、封锚等，包含一切材料供应和措施 |  |  | √ |  |
| 18 | 拆除 |  |
| 18.1 | 新增洞口拆除 | 新增中庭洞口的混凝土梁板拆除；拆除废旧物可回收材料由分包回收残值，报价综合考虑；不可回收材料堆放至垃圾场 |  |  | √ |  |
| 18.2 | 柱子拆除 | 托梁拔柱施工及措施 |  |  | √ |  |
| 18.3 | 局部拆除 | 在加固改造施工过程中所需的局部结构拆除 |  |  | √ |  |
| 18.3 | 拆除垃圾的清运 | 拆除阶段垃圾清运至总包指定垃圾堆放区 | 指定地点 |  | √ |  |
| （三） | 其他 |
| 19 | 施工资料及竣工图 | 施工过程中按照总包的要求编制相关相关资料，要求资料与施工同步。工程结束后对资料组卷、归档，满足总包、监理、建设方及政府的要求 |  |  | √ |  |
| 20 | 其他未尽事宜 | 为完成图纸及合同施工内容，在保证施工进度、质量、安全前提下，其他所采取的一切必要措施及需要采购的材料、投入的人工、机械等 |  |  | √ |  |

# 4．施工方案要求

4.1分包方须按照总包方审核批准的施工方案进行施工，并承担方案中所规定的权利、义务和责任。未经总包方项目经理书面签字认可，分包方不得随意更改施工方法，如分包方未经总包方书面同意而擅自改变施工方案，总包方有权指示分包方全部返工，并有权根据具体情况对分包方处以经济处罚，分包方须承担一切所需之费用，工期不予顺延。

4.2当发生设计变更时,总包方应及时通知分包方,如需要对施工方案调整时,分包方应将调整施工方案或措施报总包方、监理单位审批后方可施工。

# 5．施工进度计划要求

5.1分包方必须完成施工方案中已经确认的施工进度计划。

5.2总包方有权根据业主及工程要求而调整已制定的进度计划，分包方必须无条件服从。

5.3当图纸、方案、计划变更后，总包方应及时通知分包方，分包方应根据变更通知及时调整施工安排，总包方不受理任何停工、窝工索赔，不支付重复进出场费用。

第二部分   结构加固改造工程技术要求

# 1、招标范围及工作内容

本技术要求适用于罗湖万象城加固改造工程，分包单位需按照技术要求及设计图纸完成合同要求工作。由于项目工期紧，加固体量较大，分包单位需要组织多个施工段同时施工。由于本工程存在托梁拔柱等危险性较大、技术要求较高的工作内容，分包单位应在施工前提供针对本项目的专项加固施工方案，施工方案需进行专家评审。

1.1、针对本次建筑改造内容，相应的结构加固/改造方法如下：

1.1.1、由于建筑功能调整造成原结构梁配筋不满足、截面不满足的情况，采用新增承载梁、加大截面加固、粘贴钢板等方法进行加固；

1.1.2、由于建筑功能调整造成框架柱轴压比超限及配筋不满足的情况，采用增大截面并外包型钢进行加固。

1.1.3、楼板按图纸要求进行开洞，洞口影响区域预应力筋处置，并按图纸要求做钢结构梁及节点，铺设压型钢板并浇筑混凝土楼板；

1.1.4、梁按图纸要求新增梁及加固梁。

1.1.5、局部柱梁进行加大截面或粘钢加固。

1.1.6、拆除扶梯井、拆除的垂直电梯井及影院部位等洞口封板。

1.1.7、加固施工大型构件的吊装平台、吊装机械、运输等。

1.2、本次招标依据的图纸： H&M范围2020年7月15日；P2范围2020年5月19日

- 具体图纸以实际下发的纸质版图为准，本次招标主要为加固改造内容，工程量统一以实际完工的图纸进行核算（以施工蓝图和清单为准）。

- 本工程需综合考虑结构回顶、支撑、卸载，所涉及的方案专家评审、相应的措施及机械设备等相关费用由专业施工单位综合考虑。

- 本工程加固量较大，施工时的支撑会落楼板上方，专业分包单位应进行计算并拿出相应方案报设计院审核批准后实施。

- 本工程施工期间商场其它部位继续运营，专业分包单位应考虑运营保障及施工措施，在报价中综合考虑，措施费包干处理。

# 2、一般事项

## 2.1适用范围

本技术要求适用于罗湖万象城加固改造工程。

## 2.2工程质量目标

符合国家质量验收标准，验收合格。

## 2.3适用规范和标准

需满足国家现行标准、规范或相关要求，如有冲突，以其中较高者为准。

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》GB50011-2010

《混凝土结构工程施工及质量验收规范》（GB50204-2015）

《混凝土结构设计规范（2015年版）》（GB50010-2010）

《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（ GB50550-2010）

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

《混凝土结构工程用锚固胶》（JG/T 340-2011）

《钢筋混凝土用钢》（GB1499）

《混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程》（JGJ/T 271-2012）

《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18—2012）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 (GB50728-2011)

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001

《钢结构焊接规范》GB50661-2011

《建筑工程预应力施工规程》（CECS 180-2005）；

《预应力混凝土用钢丝》（GB/T 5223-2014）；

《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）；

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T 14370-2015）；

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》（JGJ 85-2010）；

《预应力用液压千斤顶》（JG/T 321-2011）；

《预应力用电动油泵》（JG/T 319-2011）；

注：引用规范出现多个时，执行较高标准的规范，其它未尽事宜按相应行业规范标准执行。

## 2.4工程协调

2.4.1有义务与消声围挡、装饰拆除等其它专业土建工种协调配合；

2.4.2有义务与机电、弱电、消防、精装修等相关单位协调配合；

2.4.3合理安排施工场地、材料堆场，与各承包单位协调配合工作；

2.4.4协调配合工作的内容，由总承包单位根据现场情况进行统一的安排；

2.4.5协调配合工作应积极执行，不得拖延，不得因协调配合工作进行索赔或追加。

## 2.5成品保护

分包单位对成品保护负总责，必须对前工序移交成品采取措施保护他人成品，对后工序采取措施防止他人破坏自己成品。此费用包含在总报价中。

2.5.1加固部位对原结构梁的回顶保护措施。

2.5.2加固部位需对下部混凝土楼板进行保护。

2.5.3加固部位需对砌体结构进行保护。

2.5.4加固施工对周边围挡和安全监控、临时设施进行保护。

2.5.5对跨越运营区域的运输路线上的成品保护，由分包方负责，施工前需上报方案，并在报价中综合考虑。

## 2.6工期要求

计划时间：暂定2020年8月20日~2020年10月30日。加固总工期为72天。具体参照进场后总进度计划。

## 2.7公司资质和人员要求

2.7.1公司资质要求

投标方需要同时具有特种工程（结构补强）专业承包资质和钢结构工程专业承包资质。

2.7.2项目管理人员要求

分包方需配备成熟的管理团队，具体要求人数如下：

1）项目经理1人，具有注册建造师资格，具有3个以上完整项目经历，具有丰富的现场管理经验；

2）技术负责人1人，具有中级职称，具有3个以上完整项目经历，有丰富的技术工作经验；

3）专业质检员1人，取得质检员岗位证书；

4）专职安全员，至少4人，数量满足现场需要及规范要求，取得专职安全员岗位证书；

5）土建工程师，数量满足现场需求，具有丰富的现场工作经验；

6）资料员1人，；

7）材料员、造价员、测量员根据现场需要配备，满足现场需求。

项目负责人、技术负责人、安全员必须持证上岗，经总包面试同意后，方可上岗，中途不得随意更换。如果实际到场人员与面试人员不符，总包将按照1~5万/人进行处罚。

## 2.8施工场地管理

2.8.1场地视察

投标前，分包应自行视察现场场地，了解施工环境，为施工及报价做参考。如果不进行场地踏勘，发包方将作为废标处理。

2.8.2施工环境

由于施工期间，商场处于正常营业状态，原则上以夜间施工为主，白天仅施工无噪声、无粉尘、无振动、无气味、无水作业，分包方报价应充分考虑施工中的不利因素。如夜间施工，店铺、物业、居民投诉引起的工程暂停等。

2.8.3施工进场管理

分包商应对完成合同规定工作所需要施工临时场地进行规划布置，材料集中加工处理，并提前计划，向总包提出场地申请和施工申请。总包将按照总体场地规划给予协调安排，分包应按照总包指示布置施工场地，堆放材料，并应根据工程需要和总包指示在现场临时转移施工场地，搬迁费用不另行追加。场地内材料需做好保护，因投标人责任造成损坏的，其承担一切后果和责任。

2.8.4 施工场地

施工现场不得安排工人住宿，不提供办公室、宿舍、食堂等，费用均由分包自理。

## 2.9分包单位投标时需提交的资料

2.9.1资质证明文件

(一)投标单位营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件(加盖公章);

(二)投标单位拟组建的项目组织架构(加盖公章);

(三)与本次招标类似工程业绩，并附合同或竣工验收证明书等复印件(加盖公章)。

（四）分包单位需提供钢材、灌浆料等供应商的资质、生产能力、供应保障措施等有关资料；及近期主要参与的工程等有关资料。

2.9.2施工组织设计 包含但不限于以下内容

1.工程概况

2.工程重点、难点的主要施工技术和方法

包括但不局限于以下内容

（1）预应力梁板拆除（拆除工艺，拆除顺序，拆除措施等）

（2）室内钢结构的吊装（室内吊装方案与措施），在图纸中体现吊点位置，吊装重量

（3）水平及垂直运输（布置与方案），在图纸中体现

（4）商场运营保障（施工期间商场运营的保障措施）

（5）施工期间的消防管控

（6）超过一定规模危险性较大的分部分项工程

（7）安全文明施工

（8）夜间施工等

3.施工总平面布置

4.施工总进度计划 （网络图），在图纸中按楼层分区块排出施工流水计划

5. 确保安全生产的技术组织措施;

6. 确保工程质量的技术组织措施;

7. 确保工期的技术组织措施;

8. 确保文明施工的技术组织措施;

9.项目管理架构及人员介绍；

10.劳动力保证措施 ；

11.机械设备保证措施；

12.材料物资保证措施；

13.拟分包项目（部位）名称和分包人情况；

14.有必要说明的其他内容。

15.详细的监测方案（单独招标，但需加固单位提建议）

# 3、材料要求

本次招标范围内的施工原材料、构配件、施工措施（模板、钢管支架、操作平台）等都由分包单位自理。

## 3.1材料品牌

本加固工程主要材料，请按下表内提供供应商名单：

| 序号 | 材料名称 | 使用的品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 宝钢、唐钢、首钢、莱钢、鞍钢、马钢等同档品牌 |
| 2 | 型钢 | 热轧型钢 | 马钢、莱钢等同等品牌 |
| 3 | 化学螺栓、对穿螺栓 | 镀锌螺杆 | 喜利得、慧鱼 |
| 4 | 粘结剂 | 喜利得、慧鱼 |
| 5 | 灌浆料 | 宝冶、志惠、可弘等同档品牌 |
| 6 | 植筋胶 | 喜利得、慧鱼 |
| 7 | 焊材 | 大桥、金桥等同档品牌 |
| 8 | 防锈漆（底中面） | 钱浪、波磊、大桥等同档品牌 |
| 9 | 防火涂料 | 金隅、圣光、伏龙、冠军、阿克苏、兰陵、中南、金刚等同档品牌 |

注：以上材料品牌使用前需经过总包单位和建设单位审批，钢筋力学性能满足设计要求。

## 3.2材料证明文件

分包单位方应提供钢材出厂证明书，内容包括所有现行相关法规和规范检验项目中所列的所有数据、证书。还应指出钢材的级别及其  所有试验结构。

确保所有材料必须符合本技术要求的规定和相应规范要求和检验标准，并应按批次提供相应的出厂合格证和质量检验报告单，以保证原材料的出厂质量。

钢材、焊材的质量证明书、复验单及报料单等数据，按单项工程分册装订，以备查用。

## 3.3 混凝土与灌浆料原材料

3.3.1 新建梁、板、柱混凝土可采用普通混凝土，梁、柱加大截面可采用高强度无收缩自密实灌浆料。

3.3.2结构加固工程用的灌浆料进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行见证取样复验，其品种和强度等级必须符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 及设计的规定；其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 和《快硬硅酸盐水泥》GB199 等的要求。 加固用混凝土中严禁使用安定性不合格的水泥、含氯化物的水泥、过期水泥和受潮水泥,对进场的材料的质保资料及取样送检资料均要上报发包方。

3.3.3普通混凝土采用商品混凝土由分包方自采；分包单位需对每次浇筑混凝土的用量，混凝土试块的制作、送检负责。

## 3.4 钢材

3.4.1 结构加固用的钢筋进场时，分包单位进行材料验收、卸货，并负责见证取样、送检工作。

3.4.2 结构加固用的型钢、钢板材质为Q235B、Q345B级钢，及其连接用的紧固件，其品种、规格和性能等应符合设计要求和现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700规定。严禁使用改制钢材以及来源不明的钢材和紧固件。 型钢、钢板和连接用的紧固件进场时，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 等的规定见证取样作安全性能复验，其质量必须符合设计和合同规定标准的要求。

3.4.3 型钢、钢板以及连接用的紧固件，其外观质量及尺寸偏差，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的规定进行检查和合格评定。其检查数量及检验方法也应符合该规范的要求。

## 3.5 焊接材料

3.5.1 结构加固用的焊接材料，其品种、规格、型号和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。焊接材料进场时应按现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118 等的要求进行见证取样复验。复验不合格的焊接材料不得使用。

3.5.2 焊条应无焊芯锈蚀、药皮脱落等影响焊条质量的损伤和缺陷；焊剂的含水率不得大于现行国家相应产品标准规定的允许值。焊条：E43系列用于焊接HPB300钢筋、Q235-B钢板型钢；E50系列用于焊接HRB335钢筋、Q345-B钢板型钢；E55系列用于焊接HRB400热轧钢筋。不同材质时，焊条应与低强度等级材质匹配。采用埋弧自动焊时，选用的焊丝焊剂应与主体金属的强度相匹配；焊丝应符合现行标准《焊接用钢丝》GB 1300-77的规定，具体可由施工单位根据具体焊机选用。

3.5.3本工程采用的普通热轧钢筋及焊条应满足下表要求：

注:

1）钢筋焊接应符合现行规范有关规定：焊缝长度:双面焊≥5d，单面焊≥10d， 焊缝高度≥0.5d。

2）钢板焊接应符合现行规范有关规定：焊缝长度:满焊，焊缝高度≥6mm且不小于较薄钢板厚度。

3）吊钩、吊环应采用HPB300钢筋，不得采用冷拉钢筋。用于钢结构的钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.20，钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%，钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。

3.5.4钢结构除锈、油漆及防火要求：

1）所有钢结构制品，在刷防锈油漆前，须采用喷砂 (抛丸)除锈方法将构件表面的毛刺，铁锈，油污及附着物清除干净。手工除锈达到St2，机械除锈达到Sa2.5。且钢构表面的除锈方法应符合《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)的规定。

2）防腐主要措施：构件底漆采用醇酸中灰防锈底漆两道，干膜厚度40微米；面漆颜色及涂装时间由总包单位商定。

3）防火涂料：防火涂料涂装前应按设计要求或国家现行有关标准对钢材表面进行除锈、除污并做好防锈底漆涂装。涂层应在规定时间内干燥固化，各层间粘结牢固，不出现粉化、空鼓、脱落和明显裂纹。钢结构接头、转角处的涂层应均匀一致，无漏涂出现。涂层厚度应达到设计要求，否则，应进行补涂处理，使之符合规定的厚度。

## 3.6 结构加固用胶粘剂

3.6.1结构加固用胶粘剂均采用A级胶，材料性能均应符合《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》。

3.6.2加固工程使用的结构胶粘剂，应按工程用量一次进场到位。结构胶粘剂进场时，乙方应配合甲方会同监理人员对其品种、级别、包装、中文标志、产品合格证、 出厂日期、出厂检验报告等进行检查；同时，应对其钢-钢拉伸抗剪强度、钢-混凝土正拉粘结强度和耐湿热老化性能等三项重要性能指标以及该胶粘剂不挥发物含量进行见证取样复验；对地震区建筑加固用的粘钢和粘贴纤维复合材的结构胶粘剂，尚应进行抗冲击剥离能力的见证取样复验；所有复验结果均须符合现行 国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367。

3.6.3 结构胶粘剂安全性能复验采用的测定方法应符合下列规定：钢－钢拉伸抗剪强度应按现行国家标准《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》GB/T7124测定。

3.6.4 对结构胶粘剂性能和质量的复验，宜先测定其不挥发物含量；若测定结果不合格，便不再对其他复验项目进行测定，而应检查该结构胶存在的质量问题（如：是否掺加了挥发性溶剂或稀释剂等）。若发现有问题，应弃用该型号胶粘剂。

3.6.5 结构胶粘剂耐湿热老化性能的见证抽样复验应符合下列规定：

1）.对进入加固市场前未做过该性能验证性试验的产品，应将见证抽取的样品送独立检测机构补做验证性试验。其试验方法及评定标准应符合现行国家标准 《混凝土结构加固设计规范》及附录 H 的规定；

2）.对该性能已通过独立检测机构验证性试验的产品，其进场复验，应按《混凝土结构加固设计规范》附录 J 的规定进行快速检测与评定；

3）.当一种胶粘剂的快速复验不合格时，允许重新采用《混凝土结构加固设计规范》附录H规定的试验方法，以加倍试件数量再进行复验。若复验合格，允许改评为符合耐老化性能要求的结构胶粘剂；

4）.不得使用仅具有湿热老化性能快速复验报告的胶粘剂。

3.6.6 加固工程中，严禁使用下列结构胶粘剂产品：

1 . 过期或出厂日期不明；

2 . 包装破损，或中文标志、产品使用说明书为复印件；

3 . 掺有挥发性溶剂或非反应性稀释剂；

4 . 固化剂主成份不明或固化剂主成份为乙二胺；

5 . 游离甲醛含量超标；

6 . 以“植筋-粘钢两用胶”命名。

注：过期胶粘剂不得以厂家出具的“质量保证书”为依据而擅自延长其使用期限。

3.6.7结构胶粘剂的主要工艺性能指标应符合下表的规定。结构胶粘剂进场时， 应见证取样复验其混合后初粘度或触变指数。

结构胶粘剂工艺性能要求

注：

1） 浸渍/胶粘碳纤维复合材的胶粘剂选用A级胶，其安全性检验指标须符合上表的要求；

2） 当外粘钢板采用压力灌注法施工时，其结构胶工艺性能指标应按“外粘 型钢结构胶”一栏的规定值采用；

3） 表中符号ω为裂缝宽度，其单位为 mm；

4）对快固型植筋、锚栓用胶的适用期，本表根据不同型号产品的特性和工程的要求规定了一个范围。

5）快固型植筋胶粘剂在锚孔深度大于 800mm 的情况下使用时，分包单位应提供气动或电动注胶器及全套配件，并派技术人员进行操作指导；

6）当结构裂缝宽度ω>2.0mm 时，宜按《混凝土结构加固设计规范》表 4.8.1 的规定，采用注浆料修补裂缝；

7）当按本表所列试验方法标准测定胶液的垂流度（下垂度）时，其模具深度应改为 3mm，且干燥箱内温度应调节到（25±2）℃。

3.6.8 封闭裂缝用的结构胶粘剂进场时，应对其品种、级别、包装、中文标志、出厂日期、出厂检验合格报告等进行检查；若有怀疑时，应对其安全性能和工艺性能进行见证抽样复验，其安全性能复验结果应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 对纤维复合材粘结用胶的A级胶规定；

3.6.9 结构胶粘剂的外观质量应无结块、分层或沉淀。若在拌胶过程中发现这些现象，应及时通知发包方确认，且立即停止在结构加固工程中使用。

3.6.10 后锚固（植筋）结构胶必须采用A级改性环氧树脂胶粘剂。其各项技术要求需符合混凝土结构加固设计规范GB50367及混凝土结构后锚固技术规程JGJ145中的相应规定。

## 3.7锚栓

锚栓采用应采用全螺纹得螺杆，不得采用锚入部位无螺纹得螺杆。螺杆的钢材等级应为Q345级或Q235级；其质量分别符合现行国家标准<<低合金高强度结构钢>>GB/T1591和<<碳素结构钢>>GB/T700的规定。当承重结构的后锚固件为锚栓时,其钢材的性能指标须符合以下表13.4.1或表13.4.2的规定：

## 3.8材料检验和检测

3.8.1分包单位采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品按国家规范进行复验，并经监理工程师见证取样、送样，复试报告需由总包方指定的第三方检测机构出具。

3.8.2分包单位应做好施工检测计划工作，保证检测工作及时有序进行，费用由分包单位负责。如因检测不及时等引起的工期损失，均由分包单位承担。

# 4、工艺要求

## 4.1 混凝土构件增大截面技术

4.1.1先将被加固的混凝土构件表面粉刷层凿除，再将表面凿毛刷清，除去浮碴或尘土，凿除面层只能用小锤子、小钢钎轻凿，以免破坏原混凝土结构。

4.1.2将结合面处的混凝土按要求进行凿毛；被包的混凝土棱角要打掉。清除混凝土表面的油污、浮浆，并将灰尘清理干净。

4.1.3 浇筑前应做好对新旧混凝土浇筑界面的处理、凿毛、充分浸润、接浆（或使用其他界面剂），保证连接面的质量及可靠性。浇筑过程中应保证气体能自由逸出，保证浇筑密实。浇筑完成后应采取适当的养护措施。对较大体积的灌浆料浇筑应掺入适量的连续级配为5-16mm的细石骨料。骨料掺入比例应符合国家现行规范要求及产品说明书，骨料质量要符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的规定。

1、在浇筑完毕后应及时对混凝土加以覆盖并在12h 以内开始浇水养护；

2、混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸 盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d；

3、浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水的水质应与拌制用水相同；

4、采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内表面有凝结水；

5、混凝土强度达到1.2MPa 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

注：（1） 当日平均气温低于5℃时，不得浇水；

（2） 当采用其他品种水泥时，混凝土的养护时间，应根据所采用水泥或混合料的技术性能确定；

（3） 混凝土的表面不便浇水或使用塑料布覆盖时，应涂刷养护剂；养护剂的性能和质量应符合现行行业标准《水泥混凝土养护剂》JC901的要求。

4.1.4 按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的要求制作试块进行检验，须待混凝土强度达到100%方可拆除模板支撑。

4.1.5 当浇筑后的外观质量要符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的要求。

4.1.6 施工质量检验

a. 新增混凝土的浇筑质量缺陷，应按相应检测标准进行检查和评定；其尺寸偏差应按设计单位在施工图上对重要部位尺寸所注的允许偏差进行检查与评定。

注： 当检查混凝土浇筑质量时，若发现有麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等外形缺陷，分包单位应负责修补，重新检查验收。

b. 新增混凝土的浇筑质量不应有严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

c. 对已经出现的严重缺陷及影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，分包单位应提交技术处理方案，经总包方、监理（业主）和设计单位共同认可后予以实施。对经处理的部位应重新检查、验收。新旧混凝土结合面粘结质量应良好。锤击或超声波检测判定为结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应集中出现在主要受力部位。

d.当设计对使用结构界面胶（剂）的新旧混凝土粘结强度有复验要求时，应在新增混凝土28d 抗压强度达到设计要求的当日，进行新旧混凝土正拉粘结强度（ft） 的见证抽样检验。检验结果应符合ft≥1.5MPa，且应为正常破坏 .

e. 新增钢筋的保护层厚度抽样检验结果应合格。其抽样数量、检验方法以及验收合格标准应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的规定，但对结构加固截面纵向钢筋保护层厚度的允许偏差，应改按下列规定执行：

（1） 对梁类构件，为+10mm，–3mm；

（2） 对板类构件，仅允许有8mm 的正偏差，无负偏差；

（3） 对墙、柱类构件，底层仅允许有10mm 的正偏差，无负偏差；其他楼层按梁类构件的要求执行。

f. 新增混凝土的浇筑质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

g. 新增混凝土拆模后，应对构件的尺寸偏差进行检查。其检查数量、检验方法以及允许偏差值应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204执行。

## 4.2 植筋、化学螺栓、对穿螺栓技术

4.2.1 一般规定

1. 植筋工程施工程序应按施工设计规定的工序进行,一般工序如下： ① 清理原结构—②修正基材—③标定孔位—④钻孔—⑤清孔—⑥注胶—⑦植筋—⑧静置固化—⑨质量检验

2. 植筋工程的施工环境应符合下列要求：

（1）基材表面温度应符合胶粘剂使用说明书要求；若未标明温度要求，应按不低于15℃进行控制；

（2）基材孔内表层含水率应符合胶粘剂产品使用说明书的规定；

（3）严禁在大风、雨雪天气进行露天作业。

注：当基材孔内表层含水率无法降低至胶粘剂使用说明书的要求时，应改用高潮湿面适用的胶粘剂。

3. 植筋位置应经放线并探测钢筋位置后标定。 由于种植钢筋(化学锚栓)时有可能碰到原构件内钢筋，此时可适当将钢筋倾斜值入，以避开原有钢筋，但倾斜角度不宜大于30度。若植筋孔位受原钢筋干扰，应通知设计单位变更植筋位置，并出具变更设计通知书。

4.搭接长度应按照《混凝土结构设计规范》(GB50010)的要求进行，在同一个连接区段内，受拉钢筋的搭接接头面积百分率不应大于50％。

5. 植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时，除应采取断续施焊的降温措施外，尚应要求施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d，且不应小于200mm；同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹植筋外露的根部。

6.  本工程植筋锚固相关参数见下表;化学螺栓锚固深度以图纸为准，但不得小于10d，并不得小于厂家技术手册规定值。施工工艺应按照粘结剂生产厂家的有关标准进行。

- 基材清孔及钢筋除锈、除油和除污的工序完成后，应按隐蔽工程的要求进行检查和验收。

4.2.2 界面处理

1. 植筋孔洞钻好后应先用钢丝刷进行清孔；再用洁净无油的压缩空气或手动吹气筒清除孔内粉尘，如此反复处理不应少于3 次。必要时尚应用干净棉纱沾少量工业丙酮擦净孔壁。

2. 植筋工程施工过程中，应每日检查其孔壁的干燥程度。

3. 植筋孔壁应完整，不得有裂缝和其他局部损伤。

4. 植筋用的钢筋或螺杆在植入前应复查有无未打磨干净的旧锈和新锈。若有新旧锈斑，应用砂纸擦净。

5. 植筋孔壁清理洁净后，若不立即种植钢筋，应暂时封闭其孔口，防止尘土、碎屑、油污和水分等落入孔中影响锚固质量。

4.2.3 植筋工程施工

1. 当采用自动搅拌注射筒包装的胶粘剂时，应选用硬包装产品，不得使用软包装产品。其植筋作业应按产品使用说明书的规定进行，但应经试操作。若试操作结果表明，该自动搅拌器搅拌的胶不均匀，应予弃用。当采用现场配制的植筋胶时，应在无尘土飞扬的室内，按产品使用说明书规定的配合比和工艺要求严格执行，且应有专人负责。调胶时应根据现场环境温度确定树脂的每次拌合量；使用的工具应为低速搅拌器；搅拌好的胶液应色泽均匀，无结块，无气泡产生。在拌合和使用过程中，应防止灰尘、油、水等杂质混入，并应按规定的可操作时间完成植筋作业。

2. 注入胶粘剂时，其灌注方式应不妨碍孔中的空气排出，灌注量应按产品使用说明书确定，并以植入钢筋后有少许胶液溢出为度。在任何工程中，均不得采用钢筋从胶桶中粘胶塞进孔洞的施工方法。

3. 注入植筋胶后，应立即插入钢筋，并按单一方向边转边插，直至达到规定的深度。从注入胶粘剂至植好钢筋所需的时间，应少于产品使用说明书规定的适用期（可操作时间）。否则应拔掉钢筋，并立即清除失效的胶粘剂；重新按原工序返工。

4. 植入的钢筋必须立即校正方向，使植入的钢筋与孔壁间的间隙均匀。胶粘剂未达到产品使用说明书规定的固化期前，应静置养护，不得扰动所植钢筋。

5. 植筋钻孔孔径的偏差应符合表4.3.3a 的规定。钻孔深度及垂直度的偏差应符合表4.2.3b 的规定。

表4.3.3b植筋钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差

注：当钻孔垂直度偏差超过允许值时，应由设计单位确认该孔洞是否可用；若需返工，应由施工单位提出技术处理方案，经设计单位认可后实施。对经处理孔洞，应重新检查验收。

4.2.4 施工质量检验

a. 植筋的胶粘剂固化时间达到7d 的当日，应抽样进行现场锚固承载力检验。

b. 对现场拉拔检验不合格的植筋工程，若现场考察认为与胶粘剂质量有关且业主单位要求追究责任时，应委托当地独立检测机构对胶粘剂安全性能进行系统的试验室检验与评定。其检验项目及安全性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 的规定。

## 4.3 灌浆技术

4.3.1 一般规定

1. 结构构件增大截面灌浆工程的施工程序及需按隐蔽工程验收的项目，应按《混凝土结构加固设计规范》第5 章的规定执行，并应符合下列规定：

（1） 在安装模板的工序中，应增加设置灌浆孔和排气孔的规定。

（2） 在灌浆施工的工序中，对第一次使用的灌浆料，应增加试灌的作业；当分段灌注时，尚应增加快速封堵灌浆孔和排气孔的作业。

2. 灌浆工程的施工组织设计和施工技术方案应结合结构的特点进行论证， 并经审查批准。

4.3.2 施工图安全复查

1. 在结构加固工程中使用水泥基灌浆料时，应对施工图进行安全复查，其结果应符合下列规定：

（1）对增大截面加固，仅允许用于原构件为普通混凝土或砌体的工程；不得用于原构件为高强混凝土的工程。

（2）对外加型钢（角钢）骨架的加固，仅允许用于干式外包钢工程；不得用于外粘型钢（角钢）工程。

2. 当用于普通混凝土增大截面工程时，尚应遵守下列规定：

（1） 不得采用纯灌浆料，而应采用以80%灌浆料与20%细石混凝土混合而成的浆料（以下简称混合料），且细石混凝土粗骨料的最大粒径不应大于12.5mm。

（2） 混合料灌注的浆层厚度（即新增截面厚度）不应小于60mm，且不宜大于 80mm；若有可靠的防裂措施，也不应大于100mm。

（3） 当构件新增截面尺寸较大时，宜改用普通混凝土或自密实混凝土。

（4） 梁、柱的新增截面应分别采用三面围套和全围套的构造方式，不得采用仅在梁底或柱的相对两面加厚的做法。板的新增截面与旧混凝土之间应采取增强其粘结抗剪和抗拉能力的措施，且应设置防温度、收缩的构造钢筋。

3. 当用于干式外包钢工程时，不论采用任何品牌灌浆料，均仅作为充填角钢与原混凝土间的缝。

4.3.3 混凝土界面处理

1、首先凿除混凝土表面的装饰层、粉刷层至混凝土基面。

2、混凝土界面经修整露出骨料新面后，尚应采用花锤、砂轮机或高压水射流进行打毛。

（1）花锤打毛：宜用1.5kg~2.5kg的尖头錾石花锤，在混凝土粘合面上錾出麻点，形成点深约3mm，点数600~800点/m2的均匀分布；也可錾成点深4~5mm，间距约30mm的梅花形分布。

（2）砂轮机或高压水射流打毛：宜采用输出功率不小于340w的粗砂轮机或压力符合《建筑结构加固工程施工质量验收规范》（GB50550-2010）附录C要求的水射流，在混凝土粘合面上打出方向垂直于构件轴线、纹深约3~4mm、间距约50mm的横向纹路。

（3）人工凿沟槽：宜用尖锐、锋利凿子，在坚实混凝土粘合面上凿出方向垂直于构件轴线、槽深约6mm、间距为50~80mm的横向沟槽。

（4）凿毛同时，除单面加大截面外，尚应凿除截面的棱角。

3、 抗剪销钉不能替代混凝土凿毛，设置有抗剪销钉的基面仍应严格按要求进行凿毛。

4.3.4 灌浆施工

a. 新增截面的受力钢筋、箍筋及其他连接件、锚固件、预埋件与原构件连接（焊接）和安装的质量，应符合相应规范的要求。

b. 灌浆工程的模板、紧箍件（卡具）及支架的设计与安装，除应遵守现行国家 标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定外，尚应符合下列要求：

1 ）当采用在模板对称位置上开灌浆孔和排气孔灌注时，其孔径不宜小于 100mm，且不应小于50mm；间距不宜大于800mm。若模板上有设计预留的孔洞， 则灌浆孔和排气孔应高于该孔洞最高点约50mm。

2） 当采用在楼板的板面上凿孔对柱的增大截面部位进行灌浆时，应按一次性灌满的要求架设模板，并采用措施防止连接处漏浆。此时，柱高不宜大于3m， 且不应大于4m。若将这种方法用于对梁的增大截面部位进行灌浆，则无需限制跨度，均可按一次性灌注完毕的要求架设模板。梁、柱的灌浆孔和排气孔应对称布置，且分别凿在梁的边测和柱与板交界边缘上。凿孔的尺寸一般为60mm× 120mm 的矩形孔。

c. 新增灌浆料与细石混凝土的混合料，其强度等级必须符合设计要求，用于检查其强度的试块，应在监理工程师的见证下，按规范的规定进行取样、制作、养护和检验。

注：试块尺寸应为100mm×100mm×100mm 的立方体。其检验结果应换算为边长为150mm的标准立方体抗压强度，作为评定混合料强度等级的依据，换算系数应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 的规定采用。

d. 灌浆工艺应符合国家现行有关标准和产品使用说明书的规定。灌浆料启封配成浆液后，应直接与细石混凝土拌合使用，不得在现场再掺入其他外加剂和掺合料。当将拌好的混合料灌入模板内时，允许用小工具轻轻敲击模板。

e. 连续5日平均温度低于5℃时，应按冬期施工要求，采取有效措施确保灌浆工艺的安全可行。浆体拌和温度应控制在50℃～65℃之间；基材温度和浆料入模温度应符合产品使用说明书的要求，且不应低于10℃。

f. 混合料灌注完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

1 养护期间日平均温度不应低于5℃；若低于5℃，应按冬期施工要求，采取保暖升温措施；在任何情况下，均不得采用负温养护方法，以确保灌浆工程的养护质量。

2 灌注完毕应及时喷洒养护剂或塑料薄膜，然后再加盖湿麻袋或湿草袋。在完成此道作业后，应按规范的规定进行养护，且不得少于7d。

3 应在养护期间，自始至终做好浆体的保湿工作；冬期施工，还应做好浆体保温工作；保湿、保温工作的定期检查记录应留档备查。

4.4.4 施工质量检验

a. 以灌浆料与细石混凝土拌制的混合料，并采用灌浆法灌注而成的新增截面，其施工质量应符合相应规范的规定。

b. 当按规范规定检查混合料灌注的新增截面的施工质量前，应先对下列文件进行审查。

1）灌浆料出厂检验报告和进场复验报告；

2）拌制混合料现场取样作抗压强度检验的检验报告。

## 4.4 拆除要求

4.4.1 拆除施工前应先进行卸荷，拆除应采用静力切割工艺，严禁采用震动过大的机械设备，以免使原结构出现裂缝。凿除混凝土构件时，严禁破坏原构件周边结构。

4.4.2、采用静力切割时，拆除的构件荷载不得超过250kg,施工总荷载不得超过450kg。

4.4.3、当结构需在拆除前进行加固时，必须先完成相关加固工作且加固构件达设计强度后，方可进行相关部分的拆除工作，确保结构的稳定及安全。

4.4.4、被拆除构件未设置临时支撑进行拆除则必须经过计算复核，保证不影响安全后方可进行。

4.4.5、图纸中要求原配钢筋要保留时，在拆除过程中施工人员应查明其位置，并采取妥善措施对其进行保护。

4.4.6、人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

4.4.7、拆除时应采取可靠的吊装措施，吊装过程中应谨慎，操作应轻缓，严禁超负荷吊装。

4.4.8、当进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，堆放在指定场所，严禁抛掷。

4.4.9、拆除过程中如发现下列情况，施工单位应立刻通知设计人员，待设计师确认后方可继续施工： a.现有结构变形；b.现有结构钢筋锈蚀；c.现有结构出现裂缝。

4.4.10、若拆除过程中需改变、调整原设计，或提出深化建议，应提前向设计人员确认。

4.4.11、拆除施工前应做好详尽的专项施工方案，并经发包方、监理等多方确认后方可进行拆除。

4.4.12、本拆除工程分包单位应派有相关经验的全职专业人员在现场进行管理。

## 4.5 混凝土梁粘钢加固技术

4.5.1、粘钢工艺流程：

4.5.2、粘钢施工要求：

1. 混凝土构件表面处理：混凝土结合面，先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去，再用硬毛刷沾洗涤剂洗刷表面，或用有压冷水冲洗，待完全干后即可。

2. 钢板粘贴面处理：如钢板未生锈或轻微锈蚀，可用喷砂、砂布或平砂轮打磨,直至出现金属光泽。打磨粗糙度越大越好，打磨纹路应与钢板受力方向垂直，其后用脱脂棉沾丙酮檫拭干净。如钢板锈蚀严重，须先用适度盐酸浸泡，使锈层脱落，再用石灰水冲洗，中和酸离子，最后用平砂轮打磨出纹道。

3. 化学锚栓钻孔与设置：钢板和原构件在设置位置预留孔洞，钻孔应用电钻打孔，并应事先探明位置，不得损伤原构件的纵向钢筋，然后清除孔洞内灰渣，在原构件内预埋好化学锚栓。

4. 粘结剂配制：结构加固用粘结剂，在使用前应进行现场质量检验，合格后放能使用，按产品使用说明书规定配制。注意搅拌时应避免雨水进入容器，按同一方向进行搅拌，拌至色泽完全均匀为止，容器内不得有油污。

5. 涂粘结剂与粘贴钢板：粘结剂配制好后，用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板贴合面，为使粘结剂能充分浸润、渗透、扩散、粘附于结合面，宜先用少量粘结剂于结合面来回刮抹数遍，再添抹至1~3mm，中间厚边缘簿，然后将钢板贴于预定位置。如果是立面粘贴，为防止流淌，可加一层脱腊玻璃丝布。粘好钢板后，用手锤沿粘贴面轻轻敲击钢板，如无空洞声，表示已粘贴密实，否则应剥下钢板，补胶，重新粘贴。

6. 固定与加压：钢板粘贴好后应立即用夹具、支撑或化学螺栓等固定，并适当加压，以使粘结剂液刚从钢板边缘挤出为宜。化学螺栓兼做钢板的永久附加锚固，于固定钢板时拧紧。

7. 拆卸夹具或支撑：粘结剂在常温下固化，保持在20℃以上，24小时即可拆除夹具或支撑，3天后即可受力使用。固化期中不得对钢板有任何扰动。

8. 检验：加固构件的粘贴钢板质量，一般采用非破损检验，即外观检查钢板边缘溢胶色泽，硬化程度，以小锤敲击钢板检验其有效结面积。锚固区有效粘贴面积不应小于90%，非锚固区有效粘贴面积不小于70%。

9. 防腐处理：粘贴钢板完工并经验收合格后，应在钢板表面刷防锈漆二度，采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面，可在钢板表面粘贴或外包一层铅丝网或点粘一层豆石，并在抹灰时涂刷一道砼界面剂，以利于砂浆粘结。

10. 粘结剂施工必须遵守以下安全规定：

（1）配制粘结剂用的原料应密封贮存，远离火源，避免阳光直接照射；

（2）配制和使用场所，必须保持通风良好；

（3）操作人员应穿工作服，戴防护口罩和手套。

## 4.6 混凝土柱外包钢加固技术

4.6.1 混凝土构件表面处理：用手持式电动砂轮将原混凝土梁、柱面粘贴角钢部位打磨平整，四角打磨成半径R=10mm的小圆角,并用钢丝刷刷毛，用压缩空气吹净并清洗干净。

4.6.2 角钢结合面处理：角钢结合面应除锈，并打磨出金属光泽，用丙醇、二甲苯等洗涤檫净。

4.6.3 环氧树脂化学灌浆粘结型钢的施工：

先在混凝土梁、柱结合面涂刷环氧树脂浆一薄层，然后将型钢骨架贴附于梁、柱表面，用卡具卡紧、焊牢，用环氧胶泥将型钢周围封闭，留出排气孔，并在有利灌浆处粘贴灌浆嘴(一般在较低处处置)，间距为2~3m。待胶泥完全固结后，通气试压，以0.2~0.4Mpa的压力留出排气孔，并在有利灌浆处粘贴灌浆嘴(一般在较低处处置)，间距为2~3m。待胶泥完全固结后，通气试压，以0.2~0.4Mpa的压力按此方法，由下至上，由左至右，依次进行灌注，直至全部灌注完为止。并应注意，灌浆后不应再对型钢架进行锤击、移动和焊接。

## 4.7 加固表面防护技术

4.7.1 碳纤维加固表面应采用25mm厚1：3水泥砂浆防护。为增加粉刷层粘结力，可涂刷界面剂或采取其他措施进行处理。楼面加固时可采用后续找平层进行防护。

4.7.2  粘钢加固表面应首先进行除锈和清洁处理，涂刷防锈漆两道后采用20mm厚1：2水泥砂浆防护。为增加粉刷层粘结力，可涂刷界面剂或采取其他措施进行处理。楼面加固时可采用后续找平层进行防护。

4.7.3 处于二a类环境的粘钢或碳纤维加固构件应采用50mm厚新增混凝土保护层进行防护。

4.7.4 加固部分的防护要达到相关的耐火等级要求。

4.7.5 加固表面防护要在粘贴胶完全固化后方可施工。

4.7.6 加固构件表面的保护层厚度施工单位应报设计单位确认后方可施工。

# 5、安全文明施工要求

## 5.1 安全措施

建筑结构加固施工的全过程，应有可靠的安全措施：

（1）加固工程搭设的安全支护体系和工作平台，应定时进行安全检查并确认其牢固性；

（2）加固施工前，应熟悉周边情况，了解加固构件受力和传力路径的可能变化。对结构构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测，并作好观测记录备查；

（3） 在加固过程中，若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况，应立即停工、支顶并及时向安全管理单位或安全负责人发出书面通知；

（4） 对危险构件、受力大的构件进行加固时，应有切实可行的安全监控措施，并应得到监理总工程师的批准；

（5） 当施工现场周边环境有影响施工人员健康的粉尘、噪音、有害气体时，应采取有效的防护措施；当使用化学浆液（如胶液和注浆料等）时，尚应保持施工现场通风良好；

（6）化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内，并应密封存放；

（7）工作场地严禁烟火，并必须配备消防器材；现场若需动火应事先向总包方申请，经批准后按规定用火。

## 5.2安全管理基本要求

分包单位进场施工必须服从发包方及监理的指挥协调并至少做到以下几点要求：

1、分包单位施工所用材料必须堆放在发包方指定的地点或仓库内，并堆置整齐，标示清楚。不得随意堆放，同时应配备足够的消防器材。

2、进入现场的施工人员要求穿防护鞋戴安全帽。对机电设备及交通要道等的安全防护设置、防护设施、警示牌、安全标志牌等不得任意拆除和随意移动。

3、对破损电缆、电线要及时更换、做到“一机一闸一漏一箱”，严禁私自接线。移动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

4、对已完成加固施工的区域必须采取防护措施，避免非施工人员进入。

5、不得破坏现场已设置的安全防护设施，如因作业必须变动，必须提前获得防护责任方的认可。

6、施工作业面应该工完场清，及时提供下一工序工作面以免延误其他单位作业。

7、在楼层内的材料堆放应符合总包方安全管理规定，严禁超载堆放。

## 5.3 安全施工管理

5.3.1 安全管理目标

项目管理部的安全目标：

特别重大事故、重大事故、较大事故                  —零

人身伤亡事故                                      —零

人员中毒事件                                      —零

轻伤事故频率                                     —小于千分之二

对集团公司、社会形象，造成重大影响的安全事件      —零

5.3.2 对分包单位的安全管理要求

分包单位需完全配合发包方的总体安全管理要求，进行现场的安全生产工作，对发包方提供的设备、工具负责检查其安全性；应配备专职的安全员，负责在施工过程中的安全教育、检查、隐患整改等工作。分包单位进入施工现场施工时，需向发包方申请材料堆场，按发包方规划或指定的区域放置材料和设备。

5.3.3 分包单位在编制施工组织设计时，必须编制安全技术措施。在吊装、拆除等特殊工程和危险作业都要编制单项安全技术方案。在布置施工作业时，需要考虑到与其它分包单位的交叉施工，并制定安全保护措施，否则不能施工，特种作业人员必须持证上岗。

5.3.4 分包单位的入场工人，包括管理人员必须进行三级安全教育和安全入场教育，由分包项目经理组织，发包方安全部参加，分包安全员将教育形成资料，由发包方安全部统一汇总。发包方安全部根据施工现场实际情况，每周至少组织一次各分包项目经理、安全员参加的安全会议，每月组织一次特种作业人员的安全教育会，不定期组织全体一线工人参加的安全生产动员会议。

5.3.5 动火作业应按照发包方的管理要求进行，动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致 人伤亡。 动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。

## 5.4 文明施工管理

5.4.1 门卫管理

分包单位新进人员经安全教育合格后，须将所属员工登记造表，向发包方申请录入人脸识别系统，所有员工均须刷脸出入工地，保安人员将坚决杜绝外来三无人员逗留工地扰乱工地秩序，需做到：施工人员必须刷脸进出现场，出入下车。外来办事联系业务人员在进入现场前，必须在警卫室办理登记手续，经门卫批准后方可进入。有材料进出现场时，必须有分包单位材料管理人员或指定人员申请，持有发包方签发的出门条，门卫保安方允许放行。出入现场的车辆和人员应主动接受门卫的检查，门卫有权要求车辆及进出工地人员协助检查，甚至开包、开箱进行检查。任何人不得翻越现场围墙，违者按盗窃行为处理。

为防止盗窃事故发生，分包单位安全员在工人上下班时，应在出入口配合保安人员进行安全检查工作。

5.4.2 标牌管理

分包单位应按照发包方要求布置安全标语和警示标识。分包范围内电箱、宣传标牌等应按照要求规范设置。

5.4.3 现场文明施工管理

分包单位进入施工现场施工时，需向发包方申请材料堆场，严禁随意堆放。 发包方定期组织文明施工和环境保护管理联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，分包单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定责任人、定整改措施、定资金、定措施予以解决，发包方管理部有关部门监督落实问题的解决情况。

施工材料、设备的进出场由发包方统一管理，分包单位需到发包方安全部、工程部、机电部办理材料放行手续，发包方保安队据放行条放行。分包单位应在库房、材料堆场等安排保安员对自己的材料防盗守卫。发包方安全部将组织分包单位材料保安员进行定期的巡夜检查。

5.4.4 垃圾清运

垃圾清运、堆放到应放置在指定的垃圾堆放区，分包单位对本单位的施工区域的文明施工负责，需做到工完场清工作，若不符合要求，发包方安全部将给予罚款或由发包方保洁队清理，产生的费用由分包单位承担。

5.4.5 消防安全管理

分包单位应成立本单位的义务消防队伍，并对员工进行消防安全教育培训和消防演练，加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 对电焊、气焊等明火作业建立相应的消防安全审批手续，现场的所有动火作业需经发包方安全部审批方可动火作业，动火作业的分包单位需做好动火作业的防护措施和监火工作，作业后需对动火点进行检查，防止暗火的产生。 分包单位需在施工过程中保证临时消防水源、安装消火栓并配备水带水枪的完好有效，并在建筑物的周边设置消防通道并保证其畅通。任何人不得在施工现场吸烟，如须吸烟应到吸烟室，违者每人处罚 300 元整，并记录在案，同一人员不得出现三次记录，若超出将给予辞退出场的处理。分包单位的材料库房及材料堆场，将由发包方统一进行规划，分包单位需在材料库房内配备灭火器，配备数量为 2 台 10L/100 平米，各种材料需分类堆放，易燃易爆品需单独存放。

5.4.6 环境保护

(1) 临建规划及现场管理布置

分包单位按规划区域放置材料和设备，并堆码整齐，施工垃圾和生活垃圾分开放置，垃圾每天清运出工地，现场内不允许有隔夜的垃圾存放。

(2) 噪声污染管理

对于施工作业的噪声可能超过建筑施工噪声值或者由于施工作业内容的技术原因和其它特殊情况，需提前向发包方管理部提出申请，发包方统一向建设行政主管部门和环境保护部门申报，核准后方能施工。进出工地的一切车辆，不允许司机鸣笛。对于确实有噪音产生的施工内容，将尽量安排在万象城允许的时间段施工，避开营业的时间段。

# 6、验收及移交要求

## 6.1 竣工验收

建筑结构加固工程竣工验收程序和组织应符合下列规定：

（1）检验批和分项工程应由监理工程师组织施工单位专业技术负责人及专业质量负责人进行验收；

（2）子分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、安全、质量负责人进行验收；该加固项目设计单位工程项目负责人及施工单位部门负责人也应参加；

（3）各子分部工程竣工验收完成后，施工单位应向建设单位提交分部工程验收报告，建设单位设计报告后，应指派其加固工程负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位负责人进行分部工程竣工验收；

（4）分部工程竣工验收合格后，建设单位应负责办理有关建档和备案等事宜；           若参加竣工验收各方对加固工程的安全和质量有异议，应请当地工程质量监督机构协调处理。

## 6.2 验收的条件

建筑结构加固工程的施工质量应按下列要求进行竣工验收：

（1）加固工程施工质量应符合相关专业验收标准的规定，以及加固设计文件的要求；

（2）参与加固工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格；

（3）加固工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

（4）隐蔽工程应在隐蔽前已由施工单位通知有关单位进行了验收，并已形成验收文件；

（5）涉及结构安全的检验项目，已按规定进行了见证取样检测，其检测报告的有效性已得到监理人员检查认可；

（6）加固工程的观感质量应由验收人员进行现场检查。其检查结果的综合结论已得到验收组成员共同确认。

## 6.3 验收的资料

建筑结构加固子分部工程竣工验收时，应提供下列文件和记录（包含但不限于）：

（1）设计变更文件；

（2）原材料、产品出厂检验合格证和涉及安全的原材料、产品的进场见证抽样复验报告；

（3）结构加固各工序应检项目的现场检查记录和检验报告；

（4）施工过程质量控制记录；

（5）隐蔽工程验收记录；

（6）加固工程质量问题的处理方案和验收记录；

（7）其他必要的文件和记录。

## 6.4 验收合格标准

子分部工程合格质量标准应符合下列规定：

（1） 子分部工程所含的各分项工程，其质量验收合格；

（2） 质量控制资料完整；

（3） 观感质量经验收组成员共同确认合格；

（4） 梁、板、柱的实测实量应符合甲方的第三方质量检查标准。

## 6.5 不合格处理方式

建筑结构加固工程施工质量不合格时，应由施工单位返工重做，并重新检查、验收。若通过返工后仍不能满足安全使用要求的加固工程，严禁验收。承包商的每道工序都要坚持自检、互检、专检制度，关键工序分级经总承包商和监理检查放行，否则不得进行下道工序施工。各工序及最终工程质量均需进 行验收，未经核定或不合格者不得交工。